Филиал ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш»

ПРИЦЕП-САМОСВАЛ

МАЗ-856102-4014

Руководство по эксплуатации

(дополнение)

856102-3902000 РЭ

Содержание

Стр.

Введение………………………....................................... 4

Техническая характеристика.......................................... 5

Общий вид прицепа………………….………………… 6

Форма уведомления о неисправности...….................... 7

Автомобильный трехосный прицеп-самосвал МАЗ-856102-4014 далее именуемый «прицеп», предназначен для перевозки в составе автопоезда зерна и других сыпучих сельскохозяйственных грузов с плотностью не более 0,74 т/м3 по дорогам, допускающим осевые нагрузки в соответствии с разделом 1. Основным тягачом прицепа МАЗ-856102 является автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой типа МАЗ-5516.

Прицеп удовлетворяет требованиям эксплуатации в районах с умеренным климатом.

Настоящее руководство по эксплуатации является дополнением к руководству по эксплуатации 857100-3902002 РЭ и содержит сведения об основных отличительных особенностях устройства, технического обслуживания и эксплуатации прицепа МАЗ-856102-4014.

Гарантийный срок эксплуатации прицепа и исчисление гарантий-ного срока эксплуатации определяется требованиями раздела 9.1.3 руководства по эксплуатации 857100-3902002 РЭ прицепа.

Внимание!

ПРИ ОТКРЫТИИ БОКОВЫХ БОРТОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТКРЫТЬ СРЕДНИЕ ЗАПОРЫ, А ЗАТЕМ ЗАПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТОЙКЕ.

Недостающие требования безопасности и предупреждения, описание устройства и работы составных частей прицепа, не  вошедшие в данное руководство, и другие сведения, касающиеся технического обслуживания, консервации, хранения, транспортирования  и  прочие недостающие данные смотри в руководстве по эксплуатации 857100-3902002 РЭ.

Для обеспечения надежной и безотказной работы прицепа необходимо производить уход и обслуживание в полном соответствии с данным руководством и руководством по эксплуатации 857100-3902002 РЭ.

1 Основные технические характеристики прицепа

| 1.1 Масса перевозимого груза, кг, не более………… 1.2 Масса снаряженного прицепа, кг, не более……… 1.3 Полная масса прицепа, кг, не более……………… 1.4 Распределение полной массы прицепа на дорогу по осям, кг: через шины первой оси…………………….……… через шины второй оси…………………….……… через шины второй оси…………………….……… 1.5 Габаритные размеры прицепа, мм, не более: длина с дышлом…………………………… ширина……………………………………… высота …………………………………….…. 1.6 Внутренние размеры платформы, мм: длина……………………………….………….. ширина………………………………….……… высота ……………………………………….…. 1.7 Объем платформы, м3……………………………… 1.8 База прицепа, мм…………………………………… 1.9 Количество осей/колёс…………………………….. 1.6 Колея колес, мм……………….…………………… 1.7 Колеса……………………………………………… 1.8 Шины……………………………………………… 1.9 Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2)…………. 1.10 Давление в шинах………………………………… 1.12 Угол опрокидывания платформы, град…………. Максимальная скорость движения прицепа, км/ч…… | 21 500 9 500 30 000 10 000 10 000 10 000 9 250 2 550 3 625 6 660 2 274 1 780 27 3 175+1 370 3/6 1800 8,5-20 дисковые 12.00R20 653±0,2 (6,7±0,2) кПа 850±0,2 кПа 45º по тягачу |
| --- | --- |

Приложение А

(обязательное)

Форма уведомления

________________________     											            гриф при необходимости

___________________		Экз.№ _______     	________________________

штамп потребителя									адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ №_______

о вызове представителя поставщика

от _______________

дата

1 Условное наименование изделия ___________________________________

заводской № ___________________

2 Получено _________________________________________________________

дата, номер транспортного или иного документа,

_________________________________________________________________________

по которому изделие получено,

_________________________________________________________________________

дата поступления к потребителю

3 Гарантийный срок _________________________________________________

_________________________ с ______________________________________________

продолжительность			        указывают начальный момент исчисления

_________________________________________________________________________

и использованную часть гарантийного срока

4 Гарантийная наработка ____________________________________________

указывают количество часов,

_________________________________________________________________________

километров, циклов и т.п. и использованную часть

5 Основные дефекты, обнаруженные в изделии ________________________

_________________________________________________________________________

наименование вышедшей из строя детали, прибора, агрегата, узла

_________________________________________________________________________

заводской номер № ________________________

6 Устранение дефектов______________________________________________

поставщиком, потребителем,

_________________________________________________________________________

необходимые средства – предположительно

7 Прочие сведения_________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Прошу командировать представителей организации____________________

_________________________________________________________________________

пункт прибытия (адрес потребителя)

для участия в определении причин возникновения дефектов, составления и подписания рекламационного акта, восстановления изделия (ненужное зачеркнуть).

Составлено в _____________ экземплярах

количество

Экз. № _______________ 				______________________________

адресат

________________________________			__________    ___________________

должность, потребитель				   подпись      	инициалы, фамилия

# Text boxes

Рисунок 1 –  Прицеп- самосвал МАЗ- 856102-4014-000